### ЗАТВЕРЖДЕНО

# Наказом школи

Від                    №

Директор                      ЗОШ

_____________________

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ з ланцюговою бензопилою

№

1.Загальні ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

1.1.До роботи з ланцюговою бензопилою допускаються робітники, не молодші 18 років, що пройшли медичну комісію, а також навчання і здали іспит у комісії підприємства і мають посвідчення. Допуск до самостійної роботи оформляється письмово в журналі інструктажу на робочому місці.

Перед допуском до роботи робітник повинен пройти інструктаж вступний і за технікою безпеки, і на робочому місці.

1.2.Головними небезпечними факторами при роботі з бензопилою є:

-Рикошетом гілки;

-Ріжучий ланцюг;

-Підвищена вібрація;

-Вихлопні гази

1.3.Робочий повинен знати:

пристрій, принцип дії ланцюгової бензопили;

основні види та принципи неполадок цього устаткування і способи їх усунення;

безпечні прийоми при роботі з ланцюговою бензопилою;

що таке ефект віддачі і до яких наслідків він може привести;

порядок заправки паливом;

порядок змащення ланцюга;

порядок перевірки зносу пиляльного механізму;

порядок заточування і регулювання висоти обмежувача різання

регулювання натягу ланцюга.

1.4.При роботі з ланцюговою бензопилою персонал повинен використовувати наступні ЗІЗ:

-Захисні штани з захистом від пилки;

-Захисний шолом з навушниками;

-Окуляри захисні;

-Спеціальні захисні рукавички;

-Захисні чоботи з застереженням від ланцюга з металевою вставкою і нековзною підошвою;

-Мати при роботі з бензопилою переносну аптечку.

1.5. Ніколи не користуйтеся пилкою з несправними елементами захисту

1.6. Робочий повинен дотримуватися і вміти:

правил внутрішнього трудового розпорядку;

правил пожежної безпеки;

порядок перевірки бензопили перед початком роботи і її щоденне профілактичне обслуговування;

надавати допомогу потерпілим при пораненнях.

1.7.Робочий  повинен знати, що при порушенні вимог інструкції він несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Надіти передбачений нормами спецодяг та підготувати інші засоби індивідуального захисту (З.І.З.).

2.2. Огородити зону роботи установки, вивісити попереджувальне плакати, забезпечити робоче місце засобами пожежогасіння.

2.3. Перевірити:

- Справність ланцюгової бензопили;

-Справність ланцюга і рукоятки гальма ланцюга;

-Справність блокувального важеля ручки газу;

-Справність уловлювача ланцюга при її розриві;

-Захисного елемента правої руки;

-Системи придушення вібрації;

-Справність вимикача, глушника.

2.4. Заправити пилку бензином. При заправці паливом забороняється користуватися відкритим вогнем. Після закінчення заправки надійно затягніть кришку

2.5.Перед пуском двигуна ланцюгової бензопили обов'язково перенесіть його від місця заправки, дайте попрацювати двигуну на холостих обертах.

2.6. Перевірити, щоб поряд з робочим місцем не знаходилися сторонні люди.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Після огляду, переконавшись у справності бензопили, відсутності людей і тварин, дозволяється приступати до валки дерев і пиляння.

3.2. Завжди міцно тримайте пилу правою рукою за задню ручку і лівою за передню.

3.3. Плотно обхоплює ручки пили всією долонею. Такий обхват потрібно використовувати незалежно від того «правша» Ви або  «лівша». Данний обхват дозволяє знизити ефект віддачі і тримати пилку під постійним контролем.

3.4. Найчастіше віддача відбувається при обрізанні гілок. Завжди слід знаходитися в стійкому положенні і передбачити, щоб не виникло причин, які змусили б вас похитнутися або втратити рівновагу.

3.5. Неуважність може дати результат, якщо зона віддачі полотна торкнеться гілок, найближчого дерева або іншого предмета.

3.6.Не піднімайте пилу при роботі вище рівня плечей і не пиляйте кінчиком пиляльного полотна, не будете робити однією рукою.

3.7.Будьте особливо уважні при різанні верхньою кромкою пиляльного полотна, тобто при пиляння з нижньої сторони предмету. Такий метод називається пиляння з Протягом. У таких випадках можливе виникнення поштовху. У цей момент ланцюг прагне виштовхнути пилку в напрямку робітника. Тому в цей момент слід прикладати достатню протидію зусиллям

3.8.Не працюйте з бензопилою, якщо ви втомилися, випили алкоголь.

3.9.Старайтесь не працювати при поганій погоді (при густому тумані, сильному дощі, сильному вітрі). Робота в холодну погоду сильно стомлює і викликає додатковий ризик.

3.10. Необхідно бути уважним при обрізці дрібних гілок і намагайтися уникати пиляння чагарника. Дрібні гілки можуть бути захоплені ланцюгом і відкинуті у вашому напрямку, викликавши серйозні травми.

3.11.Будьте максимально обережні при пилянні гілок і колод, що знаходяться під навантаженням або в напрузі. Колода або гілка можуть несподівано повернутися в своє природне положення, що може призвести до втрати контролю за ситуацією і серйозних наслідків.

3.12. При пилянні завжди працюйте на повному газі.

3.13. Після  кожного пиляння необхідно знизити обороти холостого ходу.

3.14. При пилянні слід виконувати:

-Щоб ріжуче полотно не виявилося затиснутим у пропилу;

-Стежити, щоб колода не розкололася;

-Щоб пилюючий ланцюг не зачепив грунт або інший об'єкт під час або після пиляння;

-Перевірте, чи є ризик віддачі;

-Не впливають інші умови на безпеку вашої роботи.

3.15. Для валки дерева потрібно вибрати напрямок, найбільш зручне для подальшої обрізки гілок і оброблення. Можна повалити дерево на землю, де його можна порівняно безпечно пересунути.

3.16. Не допускайте падіння дерева на інші дерева.

3.17. Слідкуйте, щоб під час падіння дерева, вас не вдарило розколовшимся деревом або сухими сучьями.

3.18. Під час відповідальних робіт з валки лісу необхідно підняти пристосування для захисту слуху відразу, як тільки пиляння закінчено з тим, щоб чути звуки і попереджуючі команди.

3.19. Для валки дерева роблять три пропила. Перш за все пропил, що складається з верхнього і нижнього пропилів. Після цього робиться основний пропил. Правильно виконуючи ці пропили ви можете досить точно контролювати напрям падіння.

3.20. Можливість впливу на напрям падіння буде повністю втрачена, якщо смуга розлому занадто вузька або непрямний і основний пропили погано розміщені відносно один одного.

3.21.Перед перенесенням пили вимкнути двигун і заблокувати ланцюг гальмом ланцюга. Переносити пилу слід при зверненому пиляльного полотна ланцюга з надітим захисним чохлом .

3.22. Забороняється опускати пилку вниз при працюючому двигуні.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. Якщо ланцюг затиснуло в пропилу:

-Зупиніть двигун;

-Не намагайтеся тягнути пилу з затиску. Так ви можете пошкодити ланцюг, якщо раптом пила несподівано звільниться. Використовуйте який-небудь важіль для того, щоб розвести пропил і вийняти полотно.

4.2. При отриманні травми при роботі з бензопилою звернутися в медпункт чи викликати швидку медичну допомогу, довести до відома майстра.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1.По закінчення роботи бензопили необхідно:

-Очистити бензопилу зовні;

-Прочистити гальмо ланцюга;

-Прочистити повітряний фільтр;

-Перевірити роботу стартера і його шнур на предмет зносу або пошкоджень;

- Перевірити роботу вимикача;

-Прочистити свічку запалювання;

-Прочистити охолоджуючі ребра циліндра;

-Прочистити або замінити сітку глушника.

-Привернути ріжуче полотно.

-Перевірте затягнення всіх гайок і болтів.

5.2. Про всі помічені неполадки в роботі пили і вжиті заходи повідомити керівника робіт.

5.3.Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

РОЗРОБИВ:

|  |  | (особистий підпис) |  | (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

УЗГОДЖЕНО:

|  |  | (особистий підпис) |  | (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- | --- | --- |